# Physikalische Größen, Symbole, Einheiten und Formeln

|  | Größe | Symbol | Einheit und Zahlenwerte | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Spannung | U | 1 V |  |
|  | Stromstärke | I | 1 A |  |
|  | elektrischer Widerstand | R |  |  |
|  | Weg, Strecke | s | m Erdumfang: 40 000 km |  |
|  | Zeit | t | s |  |
|  | Geschwindigkeit | v | 1 m/s = 3,6 km/h vLicht = 300 000 km/s vSchall in Luft ≈ 330 m/s |  |
|  | Masse | m | kg |  |
|  | Volumen | V | m3 , 1l = 1dm3 |  |
|  | Dichte | ( | , |  |
|  | Trägheitssatz | Wirkt auf einen Körper keine Kraft, oder ist er im Kräftegleichgewicht, dann bleibt er in Ruhe oder bewegt sich geradlinig gleichförmig weiter. |
| 8 | Kraft | F | N |  |
|  |  |  | Haftkraft Reibungskraft | FH = fH ( FAnpress FR = fR ( FAnpress Reibungszahl fR < fH (Haftzahl) |
|  | Federkonstante | D |  | (Hookesches Gesetz) |
|  | Ortsfaktor | g |  |  |
|  | Flächeninhalt | A | m2 |  |
|  | Druck | p | 1 Pa = 1bar ( 100 000 Pa |  |
|  | Arbeit | W | 1 J = 1 N(m 1 cal ≈ 4,2 J 1 kWh = 3 600 000 J | Falls F ¦¦ s ( W = F(s Falls F ( s ( W = 0 J |
|  |  |  | Hubarbeit: Beschleunigungsarbeit Spannarbeit | Whub = m(g(h WBeschl = ½ (m(v2 WSpann = ½ ( Fmax(smax= ½(D(s2max |
|  | Goldene Regel der Mechanik | Was man Kraft spart, muss man durch einen längeren Weg erkaufen |
|  | Energie | E | gespeicherte Arbeit ( gleiche Einheiten und Formeln |  |
|  | Energie-erhaltungssatz | In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie immer erhalten |
|  |  | Wärme kann nur eingeschränkt in andere Energieformen (zurück-) verwandelt werden. |
|  | Leistung | P | 1 W = 1 1 PS ≈ 0,75 kW | P = |
|  |  | Elektrisch: | 1 W = 1 VA | P = U(I |
|  | Temperatur | T | K, °C | p = konst ( |
|  | spezifische Wärmekapazität | c | cWasser = 4200 J/kg(K = 4,2 J/g(K = 1 cal/g(K |  |
| 9 | Serienschaltung |  |  | Uges = U1 + U2 Iges = I1 = I2 Rges = R1 + R2 |
|  | Parallelschaltung |  |  | Uges = U1 = U2 Iges = I1 + I2 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 |